## Slide 1
Circuitos aritméticos
Introdução aos
Sistemas Digitais
Introdução aos Sistemas Digitais, Iouliia Skliarova

## Slide 2
Representação de números negativos
Represente o número -1710 em sinal e módulo, complemento para 1 e complemento para 2 com 8 bits.

## Slide 3
Adição de números
É bastante difícil construir um circuito digital que some dois números representados em sinal e módulo dado que é necessário comparar as magnitudes dos operandos para determinar o sinal do resultado.
Números em complemento para 1 podem ser adicionados aplicando regras habituais de adição binária. Transportes para além do bit mais significativo devem ser somados ao resultado (para evitar que o zero seja contado duas vezes).
Overflow ocorre se a soma de dois números positivos produzir um resultado negativo, ou se a soma de dois números negativos produzir um resultado positivo.
Em complemento para 2 overflow ocorre se no bit mais significativo cin  cout.
Números em complemento para 2 podem ser adicionados aplicando regras habituais de adição binária ignorando transportes para além do bit mais significativo.

## Slide 4
Subtração de números em complemento para 2
Exemplos:
Números em complemento para 2 podem ser subtraídos complementando o segundo operando e realizando a operação de soma:
2-3 = 2+(-3) = -1
-5 – 6 = -5+(-6) = -11
A – B = A + (-B)
overflow
Para somar e subtrair números em complemento para 2 precisamos de apenas um circuito somador.

## Slide 5
Circuitos somadores
Um half adder (semi-somador) soma dois operandos de 1 bit cada e produz um resultado de 2 bits que varia entre 0 e 2.

## Slide 6
Somador completo
Para somar operandos com mais que 1 bit temos que assegurar a transferência de transportes (carries) entre vários bits. Tal somador multi-bit pode ser construído à custa de somadores completos – full adders.

## Slide 7
Somadores em cascata (ripple adders)
Dois operandos binários de n bits podem ser somados com uma cascata de n somadores completos cada um dos quais calcula um bit do resultado.
+
a0
b0
+
a1
b1
cin1
s0
cout0
s1
cout1
...
+
an-1
bn-1
cinn-1
c0=0
Circuito iterativo – para calcular um resultado de n bits existem n módulos idênticos interligados em cascata em que cada um dos módulos “seguintes” faz cálculos com base nos resultados produzidos pelo módulo “anterior”.
sn-1
coutn-1
ovf
+ são fáceis de construir
- muito lentos

## Slide 8
Somador/subtrator em cascata
...
s0
s1
sn-1
ovf
+
+
+
a b cin
a b cin
a b cin
cout s
cout s
cout s
somar/subtrair
a0
a1
an-1
b0
b0
0 1
b1
0 1
b1
bn-1
0 1
bn-1
Para realizar a operação de soma devemos fornecer nas entradas a, b, e cin0 = 0.
Para realizar a operação de subtração devemos fornecer nas entradas a,b, e cin0 = 1.

## Slide 9
Exercícios
É possível construir um circuito que faça a soma de dois valores de 2 bits em complemento para 2 só com 2 níveis de atraso?
Implemente um circuito que faça a soma de dois valores de 4 bits em complemento para 1 (a partir de somadores completos).

## Slide 10
Somadores carry lookahead
Na fase i é gerado um carry se para alguma combinação de ai e bi é produzido ci+1=1, independentemente das entradas a0,...,ai-1, b0,...,bi-1 e c0.
Na fase i é propagado um carry se é produzido ci+1=1 na presença de tal combinação de entradas a0,...,ai-1, b0,...,bi-1 e c0 que causam ci = 1.
g – sinal de geração de carry
p – sinal de propagação de carry

## Slide 11
Somadores carry lookahead (cont.)
Para um somador de 4 bits:
Todos os sinais de transporte (carry) são calculados só com 3 níveis de atraso.

## Slide 12
Comparação de somadores
Somador ripple de 4 bits
No máximo 8 níveis de atraso
Somador carry-lookahead de 4 bits
No máximo 4 níveis de atraso

## Slide 13
Somadores comerciais
74x283 – somador carry-lookahead de 4 bits

## Slide 14
Somadores BCD
Se somar 2 dígitos BCD (e carry) pode-se obter uma soma que varia de 0 a 19
Casos que precisam de correção
Somar 6

## Slide 15
Somadores BCD (cont.)
4
A
4
B
cin
Somador
de 4 bits
4
4
cin
Somador
de 4 bits
Soma > 9 ?
cout
mux 2:1
6
0
cout
4
S
cin
X
c
0

## Slide 16
Somadores BCD (cont.)

## Slide 17
Somadores BCD em cascata

## Slide 18
Somadores BCD comerciais
74x583 – somador BCD (com carry-lookahead) de 4 bits

## Slide 19
Unidades aritméticas e lógicas
Uma unidade aritmética e lógica (ALU – Arithmetic and Logic Unit) é um dispositivo combinatório que executa qualquer operação aritmética ou lógica (de um conjunto predefinido) sobre um par de operandos de b bits.
A operação a executar é especificada com entradas de seleção de função.

## Slide 20
Multiplicação de números sem sinal
Os processos de multiplicação no sistema binário obedecem às mesmas regras básicas existentes no sistema decimal.
Exemplo:
12  13 = 156
produtos parciais
multiplicando
multiplicador

## Slide 21
16  AND-2
12 somadores
Multiplicadores combinatórios

## Slide 22
Multiplicação de números com sinal
Na multiplicação com sinal deve-se a cada passo fazer a extensão do sinal.
Se o multiplicador for negativo, a última cópia do multiplicando deve ser negada.
Exemplos:
-5  3 = -15
-5  -3 = +15

## Slide 23
Exercícios
Calcule o resultado das operações seguintes em complemento para 2 com 4 bits de representação:
5 × (-6) -7 × (-8)

## Slide 24
Exercícios (cont.)
Projete um circuito que calcule 2n, onde n=0,1,...,7, usando apenas um dos blocos combinatórios que conhece.
Projete um circuito que calcule números de Mersenne (Mn=2n-1), onde n=0,1,...,7, usando o circuito da alínea anterior e somadores ripple-carry de 4 bits.
Seja 20 ns o tempo de atraso do bloco da alínea anterior. Se a geração de cada bit de soma implicar um atraso de 5 ns apresente uma estimativa para o tempo
total para produzir o resultado Mn.